## Slide 1: 2015年乐山市学校卫生能力建设人员培训班
2015年12月18日

## Slide 2: 学校卫生监测方案解读
乐山市CDC雷萍

## Slide 3: 监测对象
1、全市11个区、市、县
2、城市：普通中、小学校各1所
3、学生常见病及体质监测对象：所选学校中7至18岁在 校学生。
教学及生活环境卫生监测对象：所选学校使用的教室、厕所。

## Slide 4: 抽样方法
学生常见病及体质监测：采用分层随机整群抽样，即首先确定监测学校，再以年龄分层，以教学班为单位随机整群抽样构成监测样本。随机整群抽样时，所抽取的班级数以能满足最低监测样本数为限。
教学与生活环境卫生监测：依据《学校卫生综合评价》（GB 18205-2012）的抽样方法。根据学校教室设置状况抽样。按学校教室的结构、层次、朝向、单侧采光、双侧采光的不同类型确定监测教室数，再抽取有代表性的教室作为样本。

## Slide 5: 监测数量
学生常见病及体质监测：11个区、市、县所选学校的7-18岁学生按男、女分为两类，每岁一组，共12个年龄组类，每个组类25名学生（如：7岁城市男生25名）。全市11个监测点共监测6600学生。小学校12岁年龄组学生不足时，在所选取的中学校按抽样原则抽取学生补齐；中学校18岁年龄组按方案数量要求尽量监测完整。
教学及生活环境卫生监测：每所学校抽取5间教室监测，全市共计监测33间教室。

## Slide 6: 监测项目和评价方法
1、生长发育及现时营养状况
监测项目：身高、体重。
评价指标：个体生长发育等级、超重及肥胖率。
检测方法：按《学生健康检查技术规范》（GB/T 26343-2010）执行。

## Slide 7: 监测项目和评价方法
2、学生常见病
监测项目：视力、龋齿、贫血、沙眼、肠道蠕虫。
评价指标：视力不良率、近视率、贫血患病率、沙眼患病率、肠道蠕虫感染率、龋患率。其中贫血监测，仅在各监测学校7、9、12 、14、17岁年龄组的学生中开展。肠道蠕虫监测在小学7、9岁年龄组的学生中开展。
检测方法：按《学生健康检查技术规范》（GB/T 26343-2010）执行。

## Slide 8: 监测项目和评价方法
3、学校教学及生活环境监测
监测项目：教室人均面积、课桌椅、黑板、教室采光、 教室照明、教室微小气候、噪声、学校厕所。
评价指标：教室人均面积，课桌椅分配符合率，黑板尺寸、表面状况、反射比，教室采光系数、后墙反射比、窗地面积比，教室平均照度、照度均匀度、灯桌距，教室内温度、二氧化碳、噪声，学校厕所合格率。
检测方法：按《学校卫生综合评价》（GB/T 18205-2012）执行。

## Slide 9: 数据报送
1、以电子表及纸质上报学生体质和常见病监测数据；
2、以电子表及纸质形式上报学校教学与生活环境监测结果。
3、学校教学与生活环境监测原始记录自行存档。

## Slide 10: 质量控制
1、仪器设备和人员：检定
培训
2、监测数据质量控制：现场原始记录填写

## Slide 11: 时间要求
1、7-8月开展监测工作业务培训。
2、9月-11月，按学年进行学生常见病及体质监测，尽量与每年学生健康体检相结合。
3、11月，市疾病预防控制中心对监测地区所有上报表格及总结进行收集、汇总、评价等工作。

## Slide 12: 注意事项
1、按照市疾控中心下发的《方案》要求准确填报各监督监测数 据，所有数据先做好逻辑纠错等质控措施再上报。
2、正确掌握现场监测方法，原始记录的填写要认真严谨。（背景噪声大于测量噪声；CO2浓度低于387PPM）
3、填写表格时注意单位
4、所有监测数据全部上报，不要随意剔除和更改，保留原始数据。（上报的数据与总结不一致）
5、可适当增大样本量避免数据清理后样本量不足。

## Slide 13
2015年开展学校卫生监测工作介绍
根据《四川省疾病预防控制中心关于开展2015年全省学校中小学生常见病和教学与生活环境卫生监测工作的通知》（川疾发【2015】37号）文件要求，我中心年初制定了2015年中小学生常见病与教学环境监测工作计划（乐市疾控【2015】071号），以点带面于2015年9-11月在我市的犍为、沙湾两区县共计八所中、小学校开展了2015年中小学生常见病和教学与生活环境监测工作。

## Slide 14
（一）监测结果
1、学生常见病检出情况：
视力不良检出率37.25%、贫血检出率2.0%、沙眼检出率0.25%、肠道蠕虫检出率1%、恒牙龋患率13.33%。
2、学校教学及生活环境卫生：
课桌椅符合率仅6.5%、教室人均面积合格率50%、黑板反射比合格率为35%、桌面平均照度合格率为0%、桌面照度均匀度合格率为90%、黑板平均照度合格率为0%、黑板照度均匀度合格率为25%、灯桌距合格率为95%、采光系数合格率65%、后墙反射比合格率为5%、窗地面积比为1:4；二氧化碳浓度合格率为100%、噪声合格率为40%、厕所总体合格率较低。

## Slide 15
（二）存在问题
一是学生近视情况呈上升趋势，视力不良检出率随着年龄的增长而增加；
二是随着经济的不断发展，营养不良的学生明显减少，但是部分学生出现超重或者肥胖；
三是学生恒牙龋患率较高；
四是现目前绝大多数学生课桌椅分配符合率、教室采光以及黑板等相关数据不符合国家相关标准要求。
五是部分学校厕所蹲位数以及小便槽情况也不符合国家相关标准要求。

## Slide 16: \
谢谢